## Slide 2
Muudatuste tegemisel on lähtutud:
Nõmme linnaosa tellitud ja Planeerijate ühingu tehtud ekspertiisi ettepanekutest,
uuest planeerimise ja ehitusseadustikust
Linnaplaneerimise Ameti planeeringute, projektide ja ehitusjärelevalve praktikast.
Muudatuste üldiseks eesmärgiks on tavakodaniku jaoks planeeringu loetavuse ja kasutatavuse parandamine.

## Slide 3
Ruumilise arengu põhisuunad ja põhiülesanded on selgemalt lahti kirjutatud ja seostatud Nõmme üldplaneeringu lahendusega.
Mõistete arvu on oluliselt vähendatud, välja on jäetud mõisted mis on seadusandluses kajastatud. Mõisted viidi kooskõlla teiste linnaosad üldplaneeringutega.
Välja on toodud üldised planeerimise, projekteerimise ja ehitustingimused mis kehtivad kogu linnaosa kohta.
Muudatused 1/9

## Slide 4
ÜP viidi uuele struktuurile – maakasutuse juhtotstarbed ja ehitustingimused esitatakse tabeli kujul.
Kaotati ära asumipõhine jaotus.
Seletuskirja uuendati puhke- ja haljasalade süsteemi ja sotsiaalse infrastruktuuri osas.
Muudatused 2/9

## Slide 5
ÜP kaartide vormistus viidi kooskõlla teiste Tallinna linnaosade üldplaneeringutega.
Uuendati maakasutuse joonist.
Maakasutuse juhtostarve keskuse ala kaotati ära ja selle asemel lisati maakasutuse juhtostarve S-segahoonestusala ning selle alla lisandus 7 keskust.
Eraldiseisev maakasutuse juhtostarve B kaotati ära nüüd on B+T
Muudatused 3/9

## Slide 6
Varasem maakasutuse joonis

## Slide 7
Uus maakasutuse joonis

## Slide 8
Uus piirangute ja väätuste joonis

## Slide 9
Kergliiklusteed – korrigeeritud on kergliiklusteede kaarti.
Teed - mõnede perspektiivsete teede planeerimisest on loobutud. Kadaka pst möödasõidu projekteerimisele on seatud mitmed eeltingimused nagu liikuvusuuringu koostamine uue tee vajaduse väljaselgitamiseks ning liiklustehniliste alternatiivide uuringu koostamine enne projekti koostamist. Samuti on lisatud tingimus, et uuringute koostamisel ja projekteerimisel on kohustuslik kaasata piirkonna elanikke (vähemalt ühe avaliku arutelu korraldamine ).
Ühistransport – planeeritud on 3 uut rongipeatust (Järve keskus, Männiku ja Raku)
P&R parklad – kolm P&R parklat on planeeritud (Pärnu mnt 463e lähiümbruses, Männiku tee 125a ja Järve keskuse parkla).
Muudatused 4/9

## Slide 10
Varasem liikluse ja rohealade joonis

## Slide 11
Uus teede joonis

## Slide 12
Uus ühistranspordi joonis

## Slide 13
Uus kergliiklusteede joonis

## Slide 14
Maakasutuse juhtostarvete kohased haljastuse % ühtlustati teiste Tallinna linnaosade üldplaneeringutega.
Korrigeeriti rohekoridore ja lisati tänavahaljastuse nõue.
Kehtestati Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala ning korrigeeriti rohekoridore, tänavahaljastust.
Kaotati ära krundi metsaindeks, kui ebamäärane ja raskesti kontrollitav.
Muudatused 5/9

## Slide 15
Uus rohevõrgustiku joonis

## Slide 16
Muudeti miljööväärtuslike hoonestusalade piire ja uuendati tingimused. Eesmärgiga tagada väärtuslike miljööalade parem kaitse.
Ära on jäetud miljööväärtusliku hoonestusala mõjuvööndid.
Muudatused 6/9

## Slide 17
Varasem miljööala

## Slide 18
Uus miljööala joonis

## Slide 19
Koostasime täiendava linnaehitusliku analüüsi ehitustingimuste täpsustamiseks
Kruntide suurus
Korterelamute koormusindeks
korruselisus

## Slide 20
Kruntide suuruste analüüs

## Slide 21
Krundid koond

## Slide 22
Krundid kuni 2400 ja suuremad

## Slide 23
Krundid 2400 kuni 3000

## Slide 24
Krundid 1200 kuni 2400

## Slide 25
Krundid kuni 1200

## Slide 26
Krundid kuni 600

## Slide 27
Korterelamute koormusindeksi analüüs

## Slide 34
Korterelamute ja korruselisuse analüüs

## Slide 35
Kortermajad (kolme ja enama korteriga)

## Slide 36
Täisehituse % 30% ja suurem

## Slide 37
Korterelamud

## Slide 38
Kolme ja enama korrusega hooned (täiskorrused)

## Slide 39
Hoovihoonete regulatsioon on ära jäetud.
Lubatud on kaks põhihoonet krundil, mille suurus on vähemalt kaks vastaval alal määratud min krundi suurust.
Koormusindeksi muutus Ev 600/400, Ev+B 400 ja Ek 400 aladel! Ev alal - Pärnu mnt´st põhja poole jääval väikeelamutealal Rahumäe, Nõmme ja Hiiu asumites Vääna tänavast kuni Risti tänavani.
Pereelamutes on lubatud kaks korterit. Korterelamuks loetakse kolme ja enam korteriga elamud.
Väikeelamute ehitusõiguse näitajad on ühtlustatud. Varasemalt oli väikestel korterelamutel krundi täisehituseks lubatud 20%.
Muudatused 7/9

## Slide 40
Ühtlustati abihoone ja rajatise lubatud kauguseid krundi piirist ˃4m. Lisati tingimus, et abihooneid üldjuhul mitte planeerida põhihoonest tänava poole.
Abihoonete korruselisus ja kasutusotstarve on jäetud määramata. Abihoonete suurimat lubatud kõrguse regulatsiooni on täpsustatud eristades lame- ja madalakaldelised katused viil- ja kaldkatustest suurendades järsema kaldega katuste suurimat kõrgust 5 meetrini, mis on paremas vastavuses ehitusseadustiku kriteeriumitega.
Hoonete suurimate lubatud kõrguste regulatsiooni on täpsustatud eristades lame- ja madalakaldelised katused viil- ja kaldkatustest.
Lisatud on tingimus: Juhul kui lähiala väikeelamutel on iseloomulik suurem korruselisus või suurem kõrgus ja see on miljöösse sobiv, võib kõrguse ja korruselisuse määramisel lähtuda nendest hoonetest.
Muudatused 8/9

## Slide 41
Lisati tingimus: Enne 2005 aastat ehitatud hoonete rekonstrueerimisel ja väikesemahulisel laiendamisel, mille käigus ei muudeta oluliselt hoone arhitektuurset lahendust võib põhjendatud vajaduse korral kõrvale kalduda üldplaneeringus toodud arvulistest näitajatest, tingimusel, et kavandatav lahendus on kooskõlas üldplaneeringus toodud linnaehituslike ja arhitektuursete põhimõtetega.
Lisati tingimus: Enne 2005 aastat ehitatud korterelamute ja mitteeluhoonete olemasolevas mahus rekonstrueerimisel ja väikesemahulisel laiendamisel (uugid, rõdud, trepikoda jne) määratakse korterite arv ja koormusindeks ehitusprojektiga.
Lisati Ep, Ev tingimus: Kvartalis, milles rohkem kui pooled kinnistud ja vastava tänavaga külgnevad kinnistud on väiksemad võib uued krundid planeerida sama suured.
Võeti välja Ev tingimus: Vabaduse pst ääres ja Pärnu mnt ääres väljaspool miljööväärtuslikke hoonestusalasid on lubatud krundi sügavuseni kuni 50m ka kolmekorruselisi kuni 12 korteriga korterelamuid, kusjuures KKKI on vähemalt 400. Asendati tingimusega: Juhul kui lähiala kruntide eluhoonetel on iseloomulik suurem korruselisus või suurem kõrgus ja see on miljöösse sobiv, võib väikeelamute kõrguse ja korruselisuse määramisel lähtuda nendest hoonetest.
Muudatused 9/9

## Slide 42
Maakasutuse juhtotstarbe muudatusettepanek

## Slide 44
TÄNAME !
Linna peaarhitektibüroo